# Приложение  № 3

# к приказу Минрегиона  РА

# от 29  июля  2015 г . № 317-Д

# Общие положения по определению стоимости строительства

на 3 квартал 2015 г.  по Республике Алтай

1.1. По  объектам  капитального строительства (реконструкции и ремонта, капитального ремонта), строительство которых финансируется или планируется финансировать с привлечением бюджетных средств всех уровней, определение сметной стоимости строительства осуществляется с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов:

- ресурсным методом -  с применением государственных сметных нормативов ГЭСН-2001 в редакции 2014 г с дополнениями и изменениями 1 (утвержденных приказами Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр и от 17.10.2014 № 634/пр «О внесении изменений и дополнений в государственные сметные нормативы (ГЭСН-2001) редакции 2014г, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (реконструкции и ремонта, капитального ремонта) финансирование которых осуществляется  с привлечением средств федерального бюджета» и введенных в действие с 1 января 2015г) с использованием стоимости ресурсов в текущем уровне цен, определяемых ежеквартально Министерством регионального развития Республики Алтай согласно приложений 4 и 5;

- базисно - индексным методом, по ТСНБ-2001 Республики Алтай с дополнениями и изменениями 2 (внесенных в федеральный реестр сметных нормативов приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 418/ГС от 07.11.2013 года, введенных в действие с 01.01.2014г., Приказом Министерства регионального развития Республики Алтай № 482-Д от 27.11.2013 года и внесенных в реестр нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, действующих на территории Российской Федерации под регистрационным номером 157 от 07.11.2013г) с пересчетом в текущий уровень цен индексами по видам работ, утверждаемых ежеквартально Министерством регионального развития Республики Алтай.

1.2. Решение о методе определения сметной стоимости строительства по объектам  капитального строительства (реконструкции и ремонта, капитального ремонта), либо ресурсным методом с применением ГСЭН-2001 в редакции 2014 года с доп и изм 1, либо базисно-индексным методом с применением ТСНБ-2001 Республики Алтай с доп и изм 2,  принимается заказчиком и прописывается в техническом задании на проектирование.

1.3.Сметная документация, прошедшая экспертизу и утвержденная в установленном порядке до 01 января  2014 года, обязательному пересчету по сметным нормативам, действующим с 01.01.2014г, не подлежит и может использоваться до завершения строительства. Решение о пересчете остатка сметной стоимости в новую нормативную базу принимает Заказчик.

1.4. До выхода территориальных сметных нормативов Республики Алтай в редакции 2014 г. (разработанных в соответствии с новыми государственными сметными нормативами, согласно письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2014 № 3086-ЕС/08)по объектам капитального строительства (реконструкции и капитального ремонта), строительство которых финансируется или планируется финансировать:

- с привлечением средств республиканского, местного бюджетов и софинансирования из федерального бюджета определение сметной стоимости осуществлять  базисно-индексным методом  с применением ТСНБ-2001г. ред.2009г с доп. и изм.2.

-  с  привлечением средств федерального бюджета  определение сметной   стоимости строительства осуществлять по ФСНБ-2001 (ред.2014 г.) с учетом дополнений и изменений 1.

1.5. При расчете сметной стоимости строительства базисно-индексным методом с применением ФСНБ-2001 (ред.2014 г.) пересчет в текущий уровень осуществлять индексами по видам строительства к ФЕР, сообщаемыми Минстроем РФ.

Дополнительно в базисном уровне цен учитывать поправочный районный коэффициент к заработной плате и зональный коэффициент по таблице 1.

Таблица поправочных районных коэффициентов  к ФЕР-2001

Таблица № 1

| Зоны строительства по административно- территориальному делению | Поправочный районный коэффициент к заработной плате | Зональный коэффициент к цене материала |
| --- | --- | --- |
| 1 зона |  |  |
| г.Горно-Алтайск, Майминский район | 1 | 1,00 |
| 2 зона |  |  |
| Чойский район, Шебалинский район Турочакский район, Чемальский район | 1 | 1,03 |
| 3 зона |  |  |
| Онгудайский район, Усть-Канский район | 1 | 1,09 |
| 4 зона |  |  |
| а) Кош-Агачский район | 1,36 | 1,2 |
| б) Улаганский район | 1,21 | 1,2 |
| в) Усть-Коксинский район | 1 | 1,2 |

Базисно-индексный метод

1.6.Министерством регионального развития Республики Алтай разработаны  к  Территориальным сметным нормативам  следующие индексы:

  - Индекс в целом к СМР (обобщенный индекс) к базисным ценам ТСНБ- 2001 Республики Алтай предназначен для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для всех объектов, независимо от источников финансирования строительства и учитывает накладные расходы и сметную прибыль в текущем уровне цен. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.

  - Индексы по каждой единичной расценке (по видам работ) к утвержденной нормативной базе ТСНБ-2001 Республика Алтай (эталон) с доп. и изм.  № 2, предназначены: для определения  сметной стоимости работ базисно-индексным методом;  для определения  максимальной начальной стоимости  по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, для взаиморасчетов за выполненные работы.

  - Индексы к нормативной базе ТСНБ-2001 Республика Алтай (эталон) с доп. и изм. № 1 по каждой единичной расценке (по видам работ), предназначены для, утвержденной ранее и прошедшей экспертизу, сметной документации до  01.01. 2014 года.

  - Индексы к нормативной базе ФСНБ-2001 редакции 2014г с доп. и изм 1 по погрузо-разгрузочным работам, перевозке грузов автомобильным транспортном и на материалы отсутствующие в ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. № 2, предназначены: для определения  сметной стоимости работ базисно-индексным методом.

1.7.Для определения начальной (максимальной) цены государственного и муниципального контрактов применять индексы  по каждой единичной расценке (по видам работ), утверждаемые в установленном порядке, т.к. наиболее точный расчет определения текущей стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта при базисно-индексном методе является расчет по видам работ. Такой метод расчета текущей цены обеспечивает правильное отражение структуры затрат по видам работ конкретного объекта. При бюджетном финансировании государственным контрактом устанавливается твердая договорная цена. По объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, строительство которых начато до выхода индексов по видам работ, текущую стоимость определять согласно договору подряда.

1.8. При отсутствии единичных расценок к Территориальной сметной нормативной базе (ТСНБ-2001) Республики Алтай в ред.2009г. с доп. и изм №2,  расценивать работы по  Федеральной сметной нормативной базе (ФСНБ-2001) в ред. 2014 г. с дополнениями и изменениями 1 с пересчетом в территориальный уровень цен следующими коэффициентами:

-            к оплате труда -0,83;

-            к стоимости эксплуатации машин и механизмов -1,0;

-            к стоимости материалов, изделий и конструкций -1,0.

1.9.Перевод в текущий уровень цен расценок на автомобильные перевозки, погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, на материалы, изделия и конструкции, примененных из Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2001 в редакции 2014 г. . с дополнениями и изменениями 1  осуществлять индексами из приложений № 4,5,6,7 к приказу № 317-Д от 29 июля 2015 г Минрегионразвития РА.

1.10.В случае отсутствия индексов к единичным расценкам на отдельные виды работ, материалы, изделия и конструкции, необходимо обратиться в Минрегионразвития РА для индивидуального расчета индексов на эти виды работ, материалы, изделия и конструкции с последующим включением их в приложения к  приказу «Об индексах изменения стоимости строительства Республики Алтай» на соответствующий квартал.

1.11. Индексы по отдельным видам работ (по каждой позиции) применяются по элементам затрат  в составе стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по действующим нормативам. Индексы определены без учета районного коэффициента на заработную плату и НДС (18%). Их учитывают в сметах, и начисляют в актах за выполненные работы. При расчетах за выполненные работы между заказчиками и подрядчиками НДС устанавливается по расчету за фактический объем реализации строительной продукции.

1.12. При пересчете расценки в текущий уровень цен с заменой ресурса (материала) следует применять индексы к данной расценке по составляющим без исключения ресурса. Затем исключить базовую сметную цену исключаемого ресурса с отрицательным расходом за расценкой в теле сметы, с последующим переводом в текущий уровень цен индексом этого ресурса. Добавить ресурс (материал) по проекту со своим индексом.

1.13.  Районный коэффициент к оплате труда рабочих и машинистов учитывается в сметной документации дополнительно в следующих размерах: в  Кош-Агачском районе К=1,9, в Улаганском районе К=1,7, в других районах Республики Алтай К=1,4.

1.14.  Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда принята по решению РМВК от 9 июля 2015 года в размере 9181 рублей. Средняя заработная плата  рабочего 4 разряда на 3 квартал 2015 года составила 26155,2 рублей.

Оплата труда в текущем уровне цен, используемая при расчете индекса изменения оплаты труда рабочих, учитывает фонд заработной платы, который  включает выплаты, предусмотренные в Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000 года  № 116, введенной в действие с 1 января 2001 года, в том числе все виды премий (кроме премий за ввод объектов в эксплуатацию), вознаграждение  за выслугу лет, основные и  дополнительные отпуска и другие выплаты, входящие в фонд заработной платы по указанной Инструкции в  соответствии с МДС 83-1.99.

1.15. Сметную стоимость прочих работ и затрат, технологического оборудования и проектно-изыскательских работ в текущем уровне цен необходимо определять по письму Минстроя  России от 26 июня 2015 года  № 19823-ЮР/08.

1.16. В случае отсутствия в нормативной базе ТССЦ или ФССЦ кодов на материалы, изделия и конструкции – текущая стоимость материалов, изделий и конструкций определяется по фактической цене (по счетам-фактурам, прайс-листу) согласованной заказчиком, с добавлением к отпускной цене транспортных и заготовительно-складских расходов.

При расчетах по твердой договорной цене, предоставление счетов-фактур  не требуется.

1.17. В связи с исключением из Государственных элементных сметных норм единичных расценок таблицы 34-02-019 на «Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 групп» применять единичные расценки по ТСНБ Республики Алтай не рекомендуется.

При использовании установок ГНБ необходимо в ПОС указать каким механизмом будут производиться работы, с обязательным указанием марки машины и метода прокладки труб.

Определение величины накладных расходов и сметной прибыли

1.18. Величина накладных расходов в базисном уровне цен определяется согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004).

1.19. С 1 января 2011 года в текущем уровне цен при общей системе налогообложения к нормам накладных расходов, согласно письма Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 года, применять понижающий коэффициент 0,85.

1.20. Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения  к нормам накладных расходов применяются понижающие коэффициенты 0,85 по письму Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 года  и 0,94, согласно Письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ЮТ- 260/06 от 31.01.2005 г.

1.21. Величина сметной прибыли определяется в базисном уровне цен согласно Методических указаний по определению величины сметной прибыли  в строительстве МДС 81-25.2004 и письма №АП-5536/06 от 18.11.2004.

1.22. С 1 января 2011 года в текущем уровне цен к величине сметной прибыли при общей системе налогообложения, согласно письма Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 года, применять понижающие коэффициенты 0,8.

1.23. При упрощенной системе налогообложения к величине сметной прибыли дополнительно применяется коэффициент 0,9 (примечание к прил. 1 и 2 письма Росстроя от 18.11.2004г. № АП-5536/06).

1.24. Согласно письма Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 года, указанные коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли не распространяются на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

1.25. В индексах к СМР учтены понижающие коэффициенты к=0,85 к накладным расходам и 0,8 к сметной прибыли согласно письму Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября  2012 года.

1.26. При определении стоимости материалов и изделий, изготавливаемых в построечных условиях, в текущем уровне цен к величине накладных расходов применять понижающий коэффициент 0,85.

1.27. При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли округление нормативов до целых чисел осуществлять после применения всех коэффициентов. Сметная документация, прошедшая проверку достоверности до выхода письма Госстроя России от 27.11.2012 № 2536-ИП/12ГС, пересчету не подлежит.

Временные здания и сооружения. Прочие работы и затраты. Непредвиденные расходы.

1.28. Затраты на временные здания и сооружения (ВЗС) на строительство и ремонтно-строительные работы определяются по нормам ГСН 81-05-01-2001, ГСНр 81-05-01-2001, в процентах от суммы прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли или отдельными сметами в соответствии с проектом организации строительства (ПОС). Указанные затраты включаются в сводный сметный расчет и возмещаются заказчиком подрядчику в соответствии с п.4.84 МДС 81-35-2004.

1.29.Зимние удорожания определяются и возмещаются по нормам дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по  ГСН 81-05-02-2007, ГСНр 81-05-02-2001 от текущей стоимости СМР. Указанные затраты включаются в сводный сметный расчет и возмещаются заказчиком подрядчику в соответствии с ГСН 81-05-02-2007, ГСНр 81-05-02-2001.

1.30. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный в сводном сметном расчете стоимости строительства, определяется в соответствии с п. 4.33 МДС 81-35.2004 и изменениями, внесенными в п. 4.96 МДС 81-35.2004.

1.31. В соответствии с приказом Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр  средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе страховые риски в сводном сметном расчете не учитываются.

1.32. Возмещение прочих работ и затрат, неучтенных индексами (кроме относящихся к фонду заработной платы), производится только при их фактическом наличии у подрядчика и документальном подтверждении размеров этих затрат за соответствующий период и на соответствующий объем работ.

1.33. Надбавки за вахтовый метод работы, подвижной и разъездной характер труда, командировочные расходы, суточные, проезд оплачиваются заказчиком по фактическим затратам с документально подтвержденными расчетами подрядчика при условии, что эти затраты предусмотрены в утвержденной смете на строительство, оговорены при проведении торгов и в договоре.

1.34.  Затраты, связанные с оплатой услуг по размещению и переработке на площадках специализированных организаций строительного мусора и материалов от разборки, непригодных для дальнейшего использования, определяются расчетами на основе исходных данных заказчика и учитывается в соответствии с п.4.85 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) в главе 9 «Прочие работы и затраты (гр.7,8) сводного сметного расчета стоимости строительства.

В случае отсутствия указанных средств в сводном сметном расчете, оплата платежей производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость утилизации строительного мусора принимать  в соответствии с приказом Комитета по тарифам Республики Алтай № 47/10 от 30 декабря 2014 года «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов ОАО «РЖКХ» на 2015 год» (по тарифу руб/тонна).

1.35. По отдельному индивидуальному расчету подрядчика, согласованному   заказчиком, возмещаются затраты по транспортировке работников к месту работы и обратно, не обслуживаемых коммунальным или пригородным транспортом, а также затраты на перебазирование строительных организаций (при согласии инвестора) по отдельной смете, утвержденной в установленном порядке. Порядок определения и возмещения этих затрат должен указываться в договоре подряда.

1.36. Затраты на проведение пусконаладочных работ учитываются в 9 главе «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета согласно письма Минрегионразвития России от 13.04.2014 №ВТ-386/08 по объектам:

- производственного назначения – только «вхолостую»;

- жилищно-гражданского, социального, а также специального назначения, не связанных с выпуском продукции (получением дохода от ее реализации), все затраты на проведение пусконаладочных работ, необходимых для доведения объекта до состояния пригодного для его использования, выполняемые до ввода объекта в эксплуатацию и формирования первоначальной стоимости амортизируемого имущества (основных средств),  - без разделения на работы, выполняемые «вхолостую»  и «под нагрузкой».

1.37. Расчетные индексы по видам работ и по структуре затрат приведены в приложениях 1,2-1, 2-2, 4,5 без учета НДС (18%) . В сметной документации НДС начисляется по итогу сводного сметного расчета стоимости строительства в текущем уровне цен.

Выходные формы

1.38. Региональная межведомственная комиссия на заседании от 1 августа 2005 года № 2-2005 для более точного учета и контроля за строительными процессами, во избежание ошибок при определении стоимости в текущих ценах, приняла решение о внесении дополнительной строки «в т.ч. в базовых ценах 2001 года», в унифицированные формы отчетности КС-2 и КС-3. Данные формы прилагаются и являются обязательными для базисно- индексного метода. Принятое РМВК решение возможно на основании приложения к постановлению Госкомстата РФ от 24 марта 1999 г. № 20. Дополненные формы КС-2 и КС-3 обязательны для всех участников строительного комплекса Республики Алтай, независимо от форм собственности. В этих первичных документах подрядчик должен отразить в бухучете выручку от реализации строительно-монтажных работ. Это вытекает из пункта 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999г. № 32Н. Кроме того, отсутствие этих документов может быть квалифицировано по статье 120 Налогового кодекса РФ как грубое нарушение правил учета доходов, расходов или объектов налогообложения, за что по этой же статье Налогового кодекса предусмотрен штраф.

1.39. При составлении сметной документации базисно - индексным методом для расчетов между заказчиком и подрядчиком рекомендуется применять унифицированную форму отчетности «Форму 4т».

2. Материалы, изделия, конструкции

2.1. Сметные цены материальных ресурсов в Территориальной сметной нормативной базе (ТСНБ-2001) Республики Алтай  в редакции 2009 г. с доп. и изм. № 2 рассчитаны  по 4 ценовым зонам, с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов, по состоянию на 01.01.2000 г. Транспортные расходы определены согласно транспортным схемам по доставке материалов на объект индивидуально по каждой зоне.

Затраты на доставку материалов, изделий и конструкций не учитывают использование перевалочных баз и складов. В случае, когда доставка материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные проектом организации строительства (ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться непосредственно в сметной документации.

Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние превышающее значения расстояния перевозки учтенное в НБ ТСНБ Республика Алтай с доп и изм 2, рекомендуется выполнять на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в территориальных сметных ценах на перевозку грузов для строительства.

При отсутствии в сборниках НБ ТСНБ Республика Алтай с доп и изм 2  сметных ценах какого-либо наименования (марки) материалов, изделий и конструкций, используемого строительной организацией применительно к конкретному проекту, стоимость таких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам в уровне цен на 1 января 2000 г.

Затраты на внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до участка, на котором непосредственно осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы, включая выгрузку на приобъектном складе, погрузку и выгрузку материалов и изделий, и обратно, объем которых учтен расценками, когда эти затраты не предусмотрены составами работ, следует определять дополнительно по Приложению 30.1. части ТЕР81-2-30-2001 в соответствии с проектом. Пересчет в текущий уровень цен осуществляется с применением индексов по таблице 2.

Индексы изменения сметной стоимости затрат на нутрипостроечный транспорт к базисным ценам ТСНБ Республики Алтай с доп и изм 2

на 3 квартал 2015 года

Таблица № 2

| № п/п | Наименование материалов и изделий | Индексы |
| --- | --- | --- |
|  |  | РК = 1,4 |
|  |  | На 1 км | На каждый последующий км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15т | 4,816 | 7,433 |
| 2 | То же, свыше 15т до 25т | 4,560 | 5,695 |
| 3 | Металлоконструкции | 4,422 | 5,695 |
| 4 | Лесоматериалы | 7,505 | 7,393 |
| 5 | Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий, и другие) | 6,508 | 8,552 |
| 6 | Бетоны, растворы | 9,281 | 8,552 |

Для ценовых зон с районными коэффициентами 1,7 и 1,9 в случае необходимости, необходимо отправить письменную заявку для расчета индексов в Министерство регионального развития Республики Алтай.

2.2. В случае отсутствия в Территориальной сметной нормативной  базе (ТСНБ-2001) Республики Алтай в редакции 2009 г.с доп и изм № 2. каких-либо материалов, изделий, конструкций применять материалы, изделия, конструкции в следующем порядке:

- по Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ) в редакции 2014 г с изменениями и дополнениями 1, с переводом в территориальный уровень цен коэффициентом К=1,0 к 1 зоне. Для других зон применять зональные коэффициенты на материалы, изделия, конструкции по таблице № 1. Индексацию в текущий уровень цен осуществлять с использованием индекса, разработанного к данной позиции ФССЦ. При отсутствии индекса на материалы, изделия, конструкции обращаться в Минрегионразвития РА для индивидуального расчета индексов на эти материалы с последующим включением их в приложения к приказу «Об индексах изменения стоимости строительства Республики Алтай» на соответствующий квартал.

- при отсутствии в нормативной базе ТСНБ-2001 и ФСНБ-2001 материалов, изделий, конструкций  их стоимость определять по  отпускным ценам предприятий-поставщиков,  с переводом в базисный уровень цен средним индексом по приказу Минрегионразвития РА № 317-Д от 29 июля  2015 года,  с добавлением транспортных и заготовительно-складских расходов в размере 7,5%. Отпускная стоимость материалов изделий и конструкций по прайс-листам и счетам-фактурам согласовывается с заказчиком.

Индексацию в текущий уровень цен осуществлять тем же индексом, который применялся при пересчете стоимости материала из текущего уровня цен в базисный. В текущий уровень цен другого периода базисная стоимость утвержденных ресурсов пересчитывается аналогичным образом.

2.3. В случае превышения стоимости, приобретаемых подрядными организациями, материалов в сравнении с ценами, приведенными в приложении № 4 к приказу Минрегионразвития РА № 317-Д от 29 июля   2015 года, допускается с согласия инвестора и решения Региональной межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике в строительстве, компенсация подрядчикам разницы в стоимости ресурсов при наличии соответствующей записи в условиях договора. При этом пересчету подлежит стоимость всей приобретаемой номенклатуры материалов, а не ее отдельных позиций.

2.4. Стоимость перевозки строительных материалов, изделий и конструкций, грунта, строительного мусора автомобильным транспортом и тракторами с прицепами рекомендуется определять в базисном уровне цен 2000 г.:

- по Федеральному сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений ФССЦ-2001 «Автомобильные перевозки» редакции  2014 г. с изменением и дополнением 1, согласно приказа Минстроя России от 12 ноября 2014 г. №703/пр с переводом в территориальный уровень цен коэффициентом к эксплуатации строительных машин по таблице № 3 (без вычета  оплаты труда машинистов) с последующей индексацией в  текущий уровень цен по каждой единичной расценке (по виду работ)   индексами, приведенными в приложении № 6  к приказу Минрегионразвития РА № 317 -Д от 29 июля  2015 года.

Таблица № 3

| № п.п. | Наименование, номера таблиц | Коэффициенты перехода от ФСНБ к ТСНБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т (таблица 03-01). | 1,234 |
|  | свыше 200 км на каждый 1 км | 1,231 |
| 2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (таблица 03-02). | 1,356 |
|  | свыше 200 км на каждый 1 км | 1,362 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (таблица 03-21). | 0,830 |
|  | свыше 200 км на каждый 1 км | 0,838 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера (таблица 03-22). | 0,831 |
| 5 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: |  |
|  | к таблице 03-01 | 1,208 |
|  | к таблице 03-02 | 1,358 |
|  | к таблице 03-21 | 0,829 |
| 6 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 (таблица 03-31) | 1,05 |
|  | свыше 200 км на каждый 1 км | 1,05 |
| 7 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т | 1,03 |
|  | свыше 200 км на каждый 1 км | 1,03 |
| 8 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 | 1,20 |
|  | свыше 50 км на каждый 1 км | 1,20 |
| 9 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: |  |
|  | к таблице 03-31 | 1,05 |
|  | к таблице 03-32 | 1,03 |
|  | к таблице 03-33 | 1,20 |

2.5. Стоимость затрат на погрузо-разгрузочные работы рекомендуется определять в базисном уровне цен 2000 г:

- по Федеральному сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений ФССЦ-2001 «Автомобильные перевозки», редакции 2014 г. с дополнением и изменением 1, согласно приказа Минстроя России от 12 ноября 2014 г. №703/пр с переводом в  территориальный уровень цен коэффициентами, указанными в столбце «от базисного уровня фер. к территор. уровню цен» в приложении № 7  к приказу Минрегионразвития РА № 317-Д от 29 июля 2015 года с последующей индексацией по каждой единичной позиции индексами, указанными в столбце «к текущему уровню цен» приложения № 7, без начисления районного коэффициента, накладных расходов  и сметной прибыли.

Индексами учитываются районные коэффициенты 1,4, 1,7 и 1,9 , накладные расходы и сметная прибыль.

# 3. Ресурсный метод

3.1. Определение сметной стоимости ресурсным методом осуществляется на основании ГЭСН в редакции 2014 г. с дополнением и изменением 1 с использованием стоимости ресурсов в текущем уровне цен, определяемых согласно приложений № 4 и 5 к приказу     Министерства      регионального   развития   Республики   Алтай № 317-Д  от 29 июля 2015 г. и утвержденных решением Региональной межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике в строительстве  протокол №  3 от 9 июля 2015 года.

3.2. По отсутствующим в перечне материалам, изделиям и конструкциям, при составлении сметной документации следует принимать в расчет согласованные с заказчиком отпускные цены предприятий поставщиков с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов в размере 7,5% от отпускной цены или по фактическим затратам в соответствии с транспортной схемой поставки материалов и с учетом полной загрузки автотранспортных средств.

3.3. Определение оплаты труда ресурсным методом осуществляется на основании ГЭСН в редакции 2014 г. с изменением и дополнением 1, при этом затраты труда основных рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины и механизмы, в чел/часах умножаются на часовую оплату труда, которая на 3 квартал 2015 года  составила:

| Разряд | Часовая тарифная ставка (руб.) | Часовая оплата труда без учета районного коэф.=1,4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55,31 | 85,62 |
| 1.1 | 55,81 | 86,39 |
| 1.2 | 56,25 | 87,08 |
| 1.3 | 56,75 | 87,85 |
| 1.4 | 57,19 | 88,53 |
| 1.5 | 57,69 | 89,30 |
| 1.6 | 58,13 | 89,99 |
| 1.7 | 58,63 | 90,76 |
| 1.8 | 59,07 | 91,44 |
| 1.9 | 59,57 | 92,21 |
| 2 | 60,01 | 92,90 |
| 2.1 | 60,56 | 93,75 |
| 2.2 | 61,12 | 94,61 |
| 2.3 | 61,67 | 95,47 |
| 2.4 | 62,22 | 96,32 |
| 2.5 | 62,83 | 97,26 |
| 2.6 | 63,39 | 98,12 |
| 2.7 | 63,94 | 98,98 |
| 2.8 | 64,49 | 99,83 |
| 2.9 | 65,04 | 100,69 |
| 3 | 65,60 | 101,55 |
| 3.1 | 66,43 | 102,83 |
| 3.2 | 67,26 | 104,11 |
| 3.3 | 68,14 | 105,48 |
| 3.4 | 68,97 | 106,77 |
| 3.5 | 69,80 | 108,05 |
| 3.6 | 70,63 | 109,34 |
| 3.7 | 71,46 | 110,62 |
| 3.8 | 72,35 | 111,99 |
| 3.9 | 73,18 | 113,28 |
| 4 | 74,00 | 114,56 |
| 4.1 | 75,11 | 116,27 |
| 4.2 | 76,27 | 118,07 |
| 4.3 | 77,38 | 119,78 |
| 4.4 | 78,54 | 121,58 |
| 4.5 | 79,65 | 123,29 |
| 4.6 | 80,75 | 125,01 |
| 4.7 | 81,91 | 126,80 |
| 4.8 | 83,02 | 128,52 |
| 4.9 | 84,18 | 130,31 |
| 5 | 85,29 | 132,03 |
| 5.1 | 86,73 | 134,25 |
| 5.2 | 88,11 | 136,39 |
| 5.3 | 89,55 | 138,62 |
| 5.4 | 90,93 | 140,76 |
| 5.5 | 92,37 | 142,99 |
| 5.6 | 93,75 | 145,13 |
| 5.7 | 95,19 | 147,35 |
| 5.8 | 96,57 | 149,49 |
| 5.9 | 98,01 | 151,72 |
| 6 | 99,39 | 153,86 |
| Техник 3 категории | 63,61 | 98,46 |
| Техник 2 категории | 70,52 | 109,17 |
| Техник 1 категории | 78,54 | 121,58 |
| Инженер 3категории | 97,62 | 151,12 |
| Инженер 2категории | 108,41 | 167,82 |
| Инженер 1категории | 119,19 | 184,51 |
| Ведущий инженер | 130,26 | 201,64 |
| Главный технолог | 141,04 | 218,33 |

|  | Унифицированная форма № KС-3 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322001 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 1 |  |  |  |  |
| СПРАВКА |
| о стоимости выполненных работ и затрат |
|  | руб. |
| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |
|  |  |  | С начала проведения работ | С начала года по отчетный месяц включительно | В том числе за отчетный период |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ с НДС |  |  |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы в базовых ценах |  |  |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные работы в текущих ценах без НДС |  |  |  |  |
| 4. | Стоимость Оборудования |  |  |  |  |
| 5. | Прочие работы |  |  |  |  |
| 6. | HДС |  |  |  |  |
| 7. | Всего к оплате с учетом HДС |  |  |  |  |

| Заказчик (Генподрядчик): |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Подрядчик (Субподрядчик): |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |

|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Объект: |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 1 |  |  |  |  |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 0 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0 | тыс. руб. |
| Составлен в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: |

| Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по поряд-ку | пози-ции по смете |  |  |  | коли-чество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |